Uchwała Nr  ………………..………

Rady Gminy Gostycyn

z dnia …………….……..……..  2015 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gminie Gostycyn.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594) Rada Gminy Gostycyn uchwala, co następuje:

1. Po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn, uchwalonego Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Gostycyn z dnia 20 grudnia 2012r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wielki Mędromierz, Łyskowo, Piła i Bagienica w Gminie Gostycyn, zwany w dalszej części uchwały „planem”.

Integralnymi częściami uchwały są:

      - załączniki od nr 1 do nr 14 - stanowiące część graficzną planu, zwaną „rysunkami planu”, opracowane w skali 1:1000;

      - załączniki od nr 15 do nr 17 - stanowiące wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gostycyn;

      - załącznik nr 18 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

      - załącznik nr 19 – stanowiący rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Rozdział 1

Przepisy ogólne

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o jednej, dwóch lub więcej płaszczyznach spadku nachylonych pod kątem nie większym niż 12(;

dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub więcej płaszczyznach spadku nachylonych pod kątem większym niż 12(;

terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony za pomocą linii rozgraniczających o określonym w planie przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane powyżej, należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

1. Ustalenie przeznaczenia terenów położonych w granicach obszaru objętego planem oraz określenie sposobów ich zagospodarowania i zabudowy następuje w oparciu o:

ogólne i szczegółowe ustalenia planu określone w rozdziałach od 2 do 16 uchwały;

oznaczenia graficzne na rysunku planu.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

      - granice obszaru objętego planem;

      - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

nieprzekraczalne linie zabudowy;

granice strefy „W” ochrony archeologicznej;

symbole wskazujące przeznaczenie terenu.

    - Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, stanowią oznaczenia informacyjne planu:

      - proponowane, orientacyjne linie podziału wewnętrznego terenów;

      - strefy, w obszarze których występują szczególne wymagania i warunki zagospodarowania:

        - strefa wyznaczona w odległości 50m od granicy cmentarza,

        - strefa wyznaczona w odległości 150m od granicy cmentarza,

        - strefa wyznaczona w odległości 20 m od granicy terenu kolejowego,

        - strefa wyznaczona w odległości 5 m od osi linii energetycznej średniego napięcia.

Ogólne ustalenia planu

Ogólne ustalenia planu obowiązują dla wszystkich terenów w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe zawarte w uchwale nie stanowią inaczej.

Zasady dotyczące przeznaczenia terenów:

w granicach terenów, dla których obowiązuje przeznaczenie oznaczone za pomocą symboli literowych rozdzielonych myślnikiem, dopuszcza się występowanie oznaczonych funkcji w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu zabudowy, jak również samodzielnie;

w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej, dla których dopuszczona została uzupełniająca zabudowa usługowa, powierzchnia usług nie może przekroczyć 40% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub 40% łącznej powierzchni zabudowy działki, uzupełniającą zabudowę usługową można wprowadzić przy wspólnej realizacji funkcji mieszkalno-usługowych lub po wybudowaniu budynku mieszkalnego;

obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji nie zgodnych z przeznaczeniem terenów określonym w dalszej części planu.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

obowiązuje kształtowanie zabudowy i zagospodarowanie terenu z zachowaniem ustaleń planu i przepisów odrębnych;

obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy, rozbudowy, przebudowy i nadbudowy budynków zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu;

linia zabudowy określona na rysunku planu nie odnosi się do:

        - podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu,

        - okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników, warstw ocieplających ściany budynku, detali wystroju architektonicznego itp., które mogą wykraczać poza linię zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej,

        - części budynku, takich jak balkony, galerie, tarasy, wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy itp., które mogą wykraczać poza linię zabudowy, o nie więcej niż 1,2 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej,

        - obiektów małej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon),

        - obiektów infrastruktury technicznej, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej,

        - remontowanych, przebudowywanych oraz nadbudowywanych budynków usytuowanych poza linią zabudowy, o ile zakres przeprowadzonych prac budowlanych nie wykracza poza obrys istniejącego budynków i/lub części, która jest usytuowana poza tą linią;

obowiązuje harmonijny charakter zabudowy w granicach działki budowlanej, polegający na budowie obiektów o podobnych walorach architektonicznych w zakresie: proporcji, skali obiektu, formy dachu, a także rodzaju i kolorystyki zastosowanych materiałów wykończeniowych pokrycia dachowego i elewacji;

dopuszcza się, przy uwzględnieniu warunków gruntowo-wodnych terenu, budowę kondygnacji podziemnych budynków;

miejsca do parkowania należy sytuować na powierzchni terenu w granicach działek budowlanych lub/i w garażach;

obowiązuje zakaz budowy indywidualnych siłowni wiatrowych;

dopuszcza się montaż paneli słonecznych oraz ogniw (paneli) fotowoltaicznych wyłącznie na dachach lub na elewacjach budynków;

reklamy należy sytuować na obiektach lub lokalach usługowych w sposób uporządkowany tak, by stanowiły integralną część wystroju architektonicznego elewacji i były w nią wkomponowane.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

obowiązuje wyznaczenie 1 miejsca do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, przypadającego na 10 miejsc parkingowych;

pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy określają przepisy szczegółowe dla każdego terenu.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji celu publicznego;

obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w granicach terenów mieszkaniowo-usługowych oznaczonych symbolami: MN-U i MN/U z wyłączeniem inwestycji celu publicznego; uciążliwość prowadzonej działalności usługowej nie może wykraczać poza granice działki budowlanej;

obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia obszaru planu w granicach: Tucholskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego, Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny rz. Kamionki, obszarów natura 2000 PLB220009 Bory Tucholskie (dyrektywa ptasia);

w granicach terenów zabudowy usługowo-mieszkaniowej obowiązuje wykonanie nawierzchni służących obsłudze komunikacyjnej działek (parkingów, placów) jako utwardzonych, nieprzepuszczalnych, a wody opadowe i roztopowe przed wprowadzeniem do odbiornika należy podczyszczać.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

w granicach planu, wyznacza się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, obejmującą działki nr ewid. 173/1 i 515/1, położone w obrębie geodezyjnym Pruszcz, stanowiące fragment obszaru historycznego zespołu ruralistycznego Pruszcza, na obszarze której obowiązuje:

        - utrzymanie historycznego rozplanowania i zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz charakteru i skali nowej zabudowy,

        - dostosowanie nowej zabudowy do historycznego układu wsi i wkomponowanie w naturalny krajobraz,

        - nawiązanie nową zabudową do istniejącej zabudowy historycznej w zakresie gabarytów budynków: wysokości, szerokości elewacji, kształtu i pokrycia dachów, kolorystyki;

wyznacza się zgodnie z rysunkiem planu strefę „W” ochrony archeologicznej w zakresie:

        - części terenów: 1.MN/U, 3.KD-W w obrębie geodezyjnym Pruszcz, zgodnie z rysunkiem planu, załącznikiem nr 8, obejmującą stanowisko archeologiczne zarejestrowane w trakcie badań powierzchniowych i wpisane do ewidencji zabytków pn. Pruszcz stan.18,;

        - części terenów: 6.R, 7.R, 1.UST, 2.UST w obrębie geodezyjnym Wielki Mędromierz zgodnie z rysunkiem planu, załącznikiem nr 9,

w granicach strefy „B” ochrony konserwatorskiej i „W” ochrony archeologicznej obowiązuje ochrona zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - nie określa się, ze względu na nie występowanie w granicach obszaru objętego planem.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:

nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych ze względu na nie występowanie ww. terenów w granicach obszaru objętego planem;

w zakresie obszarów zagrożenia powodzią i osuwania się mas ziemnych obowiązują ustalenia szczegółowe uchwały dla poszczególnych terenów.

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości :

w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń  i podziału nieruchomości;

w przypadku scalania i podziału nieruchomości w oparciu o przepisy odrębne, ustala się:

a) minimalna szerokość frontu działki – 20m,

b) minimalna powierzchnia działki - 1200m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - od 60 stopni do 120 stopni.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

      - na rysunku planu określono strefy, w obszarze których występują szczególne wymagania i warunki zagospodarowania:

        - strefa wyznaczona w odległości 50m od granicy cmentarza,

        - strefa wyznaczona w odległości 150m od granicy cmentarza,

        - strefa wyznaczona w odległości 20m od granicy terenu kolejowego,

        - strefa wyznaczona w odległości 5m od osi linii energetycznej średniego napięcia;

      - w obszarze stref wymienionych w pkt1 obowiązuje zagospodarowanie terenu z zachowaniem ustaleń planu oraz przepisów odrębnych;

      - obowiązuje zagospodarowanie terenów umożliwiające dostęp do wód jezior i rzek na potrzeby wykonania robót związanych z ich utrzymaniem.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu transportowego:

tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są dla ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych oraz sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej terenu;

obowiązuje zakaz usytuowania obiektów budowlanych nie związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem komunikacji;

ustala się powiązanie dróg projektowanych w granicach planu z układem zewnętrznym;

dopuszcza się budowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej.

1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

system infrastruktury technicznej tworzą istniejące i projektowane przewody oraz urządzenia uzbrojenia terenu lokalizowane w granicach obszaru objętego planem;

sieci uzbrojenia terenu o których mowa w pkt 1) podlegają włączeniu do systemów zewnętrznych w obrębie poszczególnych przewodów i urządzeń infrastruktury technicznej;

nowe i rozbudowywane sieci uzbrojenia terenu oraz urządzenia infrastruktury technicznej, należy lokalizować w granicach terenów przeznaczonych w planie pod drogi lub w granicach terenów o innym przeznaczeniu o ile jest to konieczne ze względów technicznych;

dopuszcza się utrzymanie oraz rozbudowy, przebudowy i remonty sieci uzbrojenia terenu, w tym niezwiązanych bezpośrednio z obsługą terenu przez który przebiegają.

2. Ustala się zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę:

      - zaopatrzenie w wodę poprzez system zbiorczej sieci wodociągowej;

do czasu realizacji sieci wodociągowej dopuszcza się czerpanie wody ze źródeł indywidualnych, z wyłączeniem terenów usytuowanych w sąsiedztwie cmentarzy, dla których plan określa obowiązek przyłączenia do sieci wodociągowej.

3. Ustala się zasady obsługi w zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych:

      - odprowadzenie ścieków poprzez system zbiorczej kanalizacji sanitarnej;

      - do czasu realizacji sieci zbiorczej dopuszcza się korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków lub ze szczelnych zbiorników bezodpływowych, opróżnianych cyklicznie, zbiorniki należy zlikwidować po przyłączeniu budynków do sieci kanalizacyjnej.

4. Ustala się zasady obsługi w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

      - dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z dróg i parkingów do gruntu po uprzednim podczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi.

      - dopuszcza się budowę odrębnego systemu odprowadzenia i/lub retencjonowania wód opadowych i roztopowych nie wymagających oczyszczenia np. z odwodnienia dachów, tarasów, w celu ich wykorzystania dla drugorzędnych potrzeb gospodarczych i/lub wprowadzenia do gruntu;

      - urządzenia do oczyszczania i/lub retencjonowania wód opadowych i roztopowych, budowane dla potrzeb obsługi poszczególnych nieruchomości, należy lokalizować w granicach działki budowlanej lub terenu.

5. Ustala się zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną - dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania urządzeń zasilających gazem, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem indywidualnych siłowni wiatrowych, oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania oraz umożliwiające osiągnięcie jak najwyższej sprawności w procesie uzyskania energii cieplnej.

6. Ustala się zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

      - zasilanie obiektów ze stacji transformatorowych przedsiębiorstwa energetycznego lub z abonenckich stacji transformatorowych, lokalizowanych na terenie przyłączanego podmiotu;

      - dla obsługi projektowanej zabudowy dopuszcza się lokalizację słupowych stacji transformatorowych;

      - lokalizacja nowych stacji transformatorowych wg ustaleń szczegółowych w granicach poszczególnych terenów.

      - dopuszcza się zasilanie obiektów z wykorzystaniem ogniw (paneli) fotowoltaicznych.

7. Ustala się zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych - gromadzenie i wywóz odpadów komunalnych w sposób zorganizowany, zgodnie z przepisami gminnymi.

Ustala się sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów - do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu.

Określa się wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:

dla terenów dróg publicznych - 1% wzrostu wartości nieruchomości;

dla pozostałych terenów nie wymienionych w pkt 1) – 30% wzrostu wartości nieruchomości.

Rozdział 3

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów: 1.MN, 2.KD-W, 3.R, wyznaczonych na załączniku graficznym 
nr 1, obejmujących działkę o nr ewid. 142/3,  położoną w obrębie geodezyjnym Gostycyn

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN:

      - realizacja budynku mieszkalnego w formie wolno stojącej;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - obsługa komunikacyjna z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 2.KD-W;

      - w granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu wyznaczono strefę w odległości 50m od cmentarza, w granicach której obowiązują przepisy odrębne;

      - obowiązuje przyłączenie działek do zbiorczej sieci wodociągowej, nie dopuszcza się zaopatrzenia w wodę do celów bytowych ze źródeł indywidualnych.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9m;

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1500m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 2 miejsca do parkowania.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.KD-W – droga wewnętrzna.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 2.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wydzielonej jezdni i chodnika,

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu – 6m, z placem manewrowym na zakończeniu drogi o wymiarach 12x12m.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.R – teren rolniczy.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 3.R:

      - obowiązuje zakaz zabudowy;

      - w granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu, wyznaczono strefę w odległości 50m od cmentarza, w granicach której obowiązują przepisy odrębne;

      - obsługa komunikacyjna z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem  2.KD-W.

Rozdział 4

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN-U, 2.KD-D  wyznaczonych na załączniku graficznym nr 2, obejmującego działki o nr ewid. 336/5, 336/6, 336/7, 336/8, 336/9, 336/10, 336/11 położone w obrębie geodezyjnym Gostycyn

W granicach terenów wyznaczonych na załączniku nr 2 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

utrzymanie istniejącej zabudowy, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w parametrach określonych w planie;

nowe budynki należy sytuować jako zabudowę szeregową, dopuszcza się sytuowanie budynku bezpośrednio przy północnej i południowej granicy z sąsiednią działką budowlaną;

obowiązuje harmonijny charakter zabudowy w granicach terenu polegający na budowie obiektów o podobnych walorach architektonicznych w zakresie: proporcji, skali obiektu, formy dachu, rodzaju i kolorystyki zastosowanych materiałów wykończeniowych oraz pokrycia dachowego i elewacji,

do czasu przebudowy kolektora sieciowego ks.200mm, przebiegającego przez wschodnią cześć terenu obowiązuje realizacja zabudowy w odległości 4,5 m od osi przewodu;

garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynków mieszkalno-usługowych lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

obsługa komunikacyjna z drogi usytuowanej w granicach terenu 2.KD-D oraz z drogi wojewódzkiej,

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 1.0 do 3.0;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 10m, mierzona od strony zachodniej terenu;

      - dachy strome dostosowane w sposób harmonijny kształtem do dachów istniejących na  działkach 333/6 i 333/7 segmentów zabudowy szeregowej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 60% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej usług.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.KD-D – droga publiczna dojazdowa.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 2.KD-D:

      - ulica jednojezdniowa z chodnikiem lub jednoprzestrzenna;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu – zmienna, nie mniejsza niż 7,5 m.

Rozdział 5

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów: 1.MN-U, 2.MN, 3.KD-W, 4.KD-W wyznaczonych na załączniku graficznym nr 3, obejmujących działkę o nr ewid. 699/17,  położoną w obrębie geodezyjnym Gostycyn

W granicach terenów wyznaczonych na załączniku graficznym nr 3 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenu w granicach: Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLB 220009 Bory Tucholskie (dyrektywa ptasia).

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - realizacja budynku mieszkalnego w formie wolno stojącej;

      - funkcje usługowe można realizować jako odrębny budynek lub jako wbudowany w bryłę budynku mieszkalnego;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - obsługa komunikacyjna od strony drogi publicznej - ul. Pilskiej oraz z terenów dróg wewnętrznych: 3.KD-W, 
4.KD-W;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1500m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN:

      - realizacja budynku mieszkalnego w formie wolno stojącej;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - obsługa komunikacyjna z terenów dróg wewnętrznych: 3.KD-W, 4.KD-W.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1200m2;

      - w granicach działki należy zapewnić minimum 2 miejsca do parkowania.

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 3.KD-W, 4.KD-W – drogi wewnętrzne.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenów 3.KD-W, 4.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wydzielonej jezdni i chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 3.KD-D – nie mniejsza niż 8m;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 4.KD-D – nie mniejsza niż 8m.

Rozdział 6

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN-U, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 4, obejmującego działki o nr ewid. 948 i 949,  położone w obrębie geodezyjnym Gostycyn

W granicach terenu wyznaczonego na załączniku graficznym nr 4 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenu w granicach obszaru chronionego krajobrazu Doliny rz. Kamionki.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - realizacja budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 948 w formie wolno stojącej;

      - funkcje usługowe można realizować w odrębnych budynkach lub w formie wbudowanej w bryłę budynków mieszkalnych;

      - utrzymanie istniejącej zabudowy, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę w parametrach określonych w planie;

      - dopuszcza się sytuowanie jednokondygnacyjnej zabudowy gospodarczej, garażowej, usługowej na zapleczu działek budowlanych w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi;

      - dopuszcza się sytuowanie budynku mieszkalnego na działce nr ewid. 949 w odległości 1,5m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z działką nr ewid. 950;

      - garaże należy realizować w formie wbudowanej w bryły budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych lub jako odrębne jednokondygnacyjne budynki murowane;

      - obsługa komunikacyjna terenu od strony drogi publicznej;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,8;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 25% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9m;

      - dachy płaskie lub strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 7

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN/U wyznaczonego na załączniku graficznym nr 5, obejmujących działkę o nr ewid. 1218,  położoną w Kamienicy, w obrębie geodezyjnym Gostycyn

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN/U:

      - lokalizacja zabudowy w formie jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej z zachowaniem przepisów odrębnych;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku głównego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - obsługa komunikacyjna terenu od strony drogi usytuowanej wzdłuż zachodniej granicy terenu;

      - zakaz obsługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej, graniczącej z terenem od strony wschodniej;

      - zasilanie z istniejącej sieci niskiego napięcia.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN/U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,4;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome, kierunek głównej kalenicy budynku równoległy do drogi wojewódzkiej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 8

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN-U, wyznaczonego na załączniku graficznym nr 6, obejmującego działki o nr ewid. 173/1 i 515/1,  położone w obrębie geodezyjnym Pruszcz

  - Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zgodnie z §8 pkt 1.

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - dopuszcza się realizację funkcji usługowej w odrębnej bryle budynku wolno stojącego;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - obsługa komunikacyjna z dróg gminnych;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,1 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 40% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej - 9,5m;

      - maksymalna wysokość zabudowy usługowej - 6m;

      - dachy strome, kierunek głównej kalenicy budynku równoległy do drogi gminnej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług;

      - minimalna powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej 1200m2.

Rozdział 9

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów: 1.MN/U, 2.MN/U, 3.KD-W, 4.KD-W, 5.KD-W, wyznaczonych na załączniku graficznym nr 7, obejmujących działkę o nr ewid. 219/2,  położoną w obrębie geodezyjnym Pruszcz

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami: 1.MN/U, 2.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1.MN/U, 2.MN/U:

      - lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - dopuszcza się realizację funkcji usługowej w odrębnej bryle budynku wolno stojącego;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego, usługowego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - na rysunku planu w granicach terenu 1.MN/U wyznaczono strefę w odległości 20m od terenu kolejowego, w granicach której obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi usytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych;

      - obsługa komunikacyjna terenów z dróg wewnętrznych: 3.KD-W, 4.KD-W, 5.KD-W.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN/U, 2.MN/U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 40% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome,

      - kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do przylegającej do działki drogi - dotyczy działek, których kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego wynosi od 85 stopni do 95 stopni, w pozostałych przypadkach kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do bocznych granic działki,

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż  40% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1200m2.

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 3.KD-W, 4.KD-W, 5.KD-W – droga wewnętrzna.

    - Ustala się zasady kształtowania zagospodarowania terenów: 3.KD-W, 4.KD-W, 5.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wydzielonej jezdni i chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 3.KD-W – nie mniejsza niż 6.5m;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 4.KD-W – nie mniejsza niż 8m;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 5.KD-W – 8m.

Rozdział 10

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów: 1.MN/U, 2.MN/U,3.KD-W, 4.KD-D wyznaczonych na załączniku graficznym nr 8, obejmujących działkę o nr ewid. 493/3, położoną w obrębie geodezyjnym Pruszcz

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zgodnie z §8 pkt 2.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN/U:

      - lokalizacja zabudowy w formie jednego wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku głównego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - w granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu wyznaczono strefę w odległości 50m od cmentarza, w granicach której obowiązują przepisy odrębne;

      - w strefie wyznaczonej w odległości 150m od granicy cmentarza, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązuje przyłączenie działek do zbiorczej sieci wodociągowej, nie dopuszcza się zaopatrzenia w wodę do celów bytowych ze źródeł indywidualnych,

      - w granicach terenu przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia, wzdłuż której wyznaczono strefę w odległości 5m od jej osi;

      - obsługa komunikacyjna z przyległych dróg publicznych oraz z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3.KD-W;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN/U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome, kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do przylegającej do działki drogi publicznej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1000m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN/U:

      - lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - garaż należy realizować w formie wbudowanej w bryłę budynku głównego lub jako odrębny jednokondygnacyjny budynek murowany;

      - na rysunku planu wyznaczono strefę w odległości 20m od terenu kolejowego, w granicach której obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi usytuowania budowli i budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdów kolejowych,

      - obsługa komunikacyjna z terenu drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 3.KD-W;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN/U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome, kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do przylegającej do działki drogi publicznej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż  30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1000m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług;

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.KD-W – droga wewnętrzna .

2. Ustala się zasady kształtowania zagospodarowania terenu 3.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wydzielonej jezdni i chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu – nie mniejsza niż 8m;

      - w granicach terenu przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia, wzdłuż której wyznaczono strefę w odległości 5m od jej osi.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 4.KD-D – droga publiczna dojazdowa – rezerwa terenu pod poszerzenie pasa drogowego.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 4.KD-D:

fragment ulicy jednojezdniowej z chodnikiem;

szerokość w liniach rozgraniczających terenu – zmienna, nie mniejsza niż 1,5m;

w granicach terenu, zgodnie z rysunkiem planu wyznaczono strefę w odległości 50m od cmentarza, w granicach której obowiązują przepisy odrębne.

Rozdział 11

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów:  1.UST, 2.UST, 3.UT-RI, 4.UT-RI, 5.UT-RI,  6.R, 7.R, 8.KD-D, 9.KD-W, wyznaczonych na załączniku graficznym nr 9, obejmujących działki o nr ewid. 268/1, 270/2, 271/3, 314/2, 314/3, część 314/4, 314/5, 357, położone w obrębie geodezyjnym Wielki Mędromierz

1. Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - zgodnie z §8 pkt 3.

1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 1.UST, 2.UST – tereny sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku.

    - Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1.UST, 2.UST:

      - dopuszcza się usytuowanie obiektów niezbędnych dla obsługi funkcji określonych w ust.1 takich jak: obiekty tymczasowe, obiekty małej architektury, znaki i tablice informacyjne, pomieszczenia gospodarcze, socjalne i sanitarne, pola kempingowe i biwakowe, altanki, wieżyczki obserwacyjne, np. dla ratownika w przypadku usytuowania kąpieliska nad wodą, itp.;

      - usytuowanie w/wym. obiektów odbywać się powinno zgodnie z przepisami odrębnymi;

      - miejsca do parkowania samochodów, należy sytuować na powierzchni terenu, dopuszcza się budowę parkingów na nieutwardzonej nawierzchni;

      - dopuszcza się realizację: ścieżek pieszych, rowerowych, schodów terenowych, placów wypoczynkowo-rekreacyjnych, placów zabaw, boisk sportowo-rekreacyjnych, itp.

      - obsługa komunikacyjna z terenu publicznej drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.KD-D;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1.UST, 2.UST:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0 do 0,2;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 4,5m, dopuszcza się usytuowanie wyłącznie budynków jednokondygnacyjnych;

      - dachy strome lub płaskie;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 5% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 4000m2;

      - należy zapewnić przynajmniej 1 miejsce do parkowania na działce przypadające na 200m2 powierzchni pola kempingowego lub biwakowego oraz 50m2 powierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych.

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 3.UT-RI, 4.UT-RI, 5.UT-RI – tereny turystyki i wypoczynku oraz rekreacji indywidualnej.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 3.UT-RI, 4.UT-RI, 5.UT-RI:

      - dopuszcza się usytuowanie budynków rekreacji indywidualnej;

      - miejsca do parkowania samochodów należy sytuować na powierzchni terenu lub w bryle budynku rekreacji indywidualnej,

      - ustala się obsługę komunikacyjną z terenu publicznej drogi dojazdowej oznaczonego symbolem 8.KD-D i z drogi wewnętrznej 9.KD-W.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 3.UT-RI, 4.UT-RI, 5.UT-RI:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0 do 0,15;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 70% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 8m,

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 15% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej – 1000m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania.

  - 1. Ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami 6.R, 7.R – tereny rolnicze.

2. Ustala się zasady zagospodarowania terenów 6.R, 7.R:

      - dopuszcza się wykorzystanie terenów wyłącznie na cele działalności rolniczej;

      - obowiązuje zakaz zabudowy;

      - ustala się obsługę komunikacyjną z terenu publicznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8.KD-D oraz z drogi powiatowej.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 8.KD-D – droga publiczna dojazdowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zagospodarowania terenu 8.KD-D:

      - ulica jednojezdniowa z chodnikiem lub jednoprzestrzenna, bez wyodrębnionego chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu – nie mniejsza niż 10m.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 9.KD-W – droga wewnętrzna.

2. Ustala się zasady kształtowania zagospodarowania terenu 9.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wyodrębnionego chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu - nie mniejsza niż 8 m.

Rozdział 12

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów:  1.MN/U, 2.R, 3.MN/U i 4.MN/U, wyznaczonych na załącznikach graficznych nr 10a i 10b, obejmujących działki o nr ewid. 51/6, 51/9, 51/11, położone w obrębie geodezyjnym Łyskowo

1. W granicach wszystkich terenów wyznaczonych na załączniku nr 10a i 10b obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenów w granicach: Otuliny Tucholskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLB 220009 Bory Tucholskie (dyrektywa ptasia).

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN/U, 3.MN/U i 4.MN/U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z uzupełniającą zabudową usługową.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1.MN/U, 3.MN/U i 4.MN/U:

      - lokalizacja zabudowy w formie budynków wolno stojących, funkcje usługowe można realizować w odrębnym budynku lub rozmieścić w budynku mieszkalnym;

      - garaże należy realizować w formie wbudowanej w bryły budynków mieszkalno-usługowych lub jako odrębne jednokondygnacyjne budynki murowane;

      - w granicach terenu 4.MN/U przebiega linia elektroenergetyczna średniego napięcia wzdłuż której wyznaczono strefę w odległości 5m od jej osi;

      - obsługa komunikacyjna z przylegającej drogi gminnej.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów 1.MN/U, 3.MN/U i 4.MN/U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,1 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 50% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome, kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do drogi gminnej;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1000m2;

      - w granicach działki budowalnej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania dla budynku mieszkalnego i jedno miejsce do parkowania przypadające na 40m2 powierzchni usługowej.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.R – teren rolniczy.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 2.R:

      - obowiązuje zakaz zabudowy;

      - obsługę komunikacyjną zapewnia przylegająca do terenu 1.MN/U droga gminna.

Rozdział 13

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.RI wyznaczonego na załączniku graficznym nr 11, obejmującego działkę o nr ewid. 707/13, położoną w obrębie geodezyjnym Piła

1. W granicach terenu wyznaczonego na załączniku nr 11 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenu w granicach: Tucholskiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000 – PLB 220009 Bory Tucholskie (dyrektywa ptasia).

Teren wyznaczony na załączniku nr 11, położony jest w obszarze predysponowanym do osuwania się mas ziemnych, w granicach którego obowiązują przepisy odrębne.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.RI – rekreacja indywidualna.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.RI:

      - lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku rekreacyjnego oraz budynku gospodarczo-garażowego;

      - dopuszcza się utrzymanie i przebudowę istniejącej zabudowy w tym usytuowanej częściowo poza linią zabudowy wyznaczoną na rysunku planu;

      - miejsce do parkowania należy sytuować na powierzchni terenu lub w bryle budynku rekreacji indywidualnej;

      - obsługa komunikacyjna z przyległej drogi wewnętrznej.

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.RI:

      - wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,15;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 8m;

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania.

Rozdział 14

Szczegółowe ustalenia planu dla terenów:  1.KD-W , 2.MN-U , 3.ZN wyznaczonych na załączniku graficznym nr 12, obejmującym działkę o nr ewid. 761/22, położoną w obrębie geodezyjnym Piła

1. W granicach terenów wyznaczonych na załączniku nr 12 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego oraz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią (teren 3.ZN).

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.KD-W – droga wewnętrzna.

2. Ustala się zasady i parametry kształtowania zagospodarowania terenu 1.KD-W:

      - ulica jednoprzestrzenna, bez wyodrębnionego chodnika;

      - szerokość w liniach rozgraniczających terenu 5m.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN-U:

      - lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowego;

      - funkcje usługowe można realizować w odrębnym budynku wolnostojącym lub jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalno-usługowego;

      - garaże należy realizować w formie wbudowanej w bryły budynków mieszkalno-usługowych lub jako odrębne jednokondygnacyjne budynki murowane;

      - obsługa komunikacyjna z terenu drogi wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.KD-W;

      - w granicach terenu należy zapewnić obsługę komunikacyjną terenu oznaczonego symbolem 3.ZN

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,6;

      - minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki budowlanej;

      - maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

      - dachy strome;

      - powierzchnia zabudowy nie większa niż - 20% powierzchni działki budowlanej;

      - minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki budowlanej 1200m2;

      - w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 3.ZN – teren zieleni objęty formą ochrony przyrody.

2. Ustala się zasady kształtowania zagospodarowania terenu 3.ZN:

      - dopuszcza się zalesienie terenu;

      - obsługa komunikacyjna poprzez teren 2.MN-U z terenu drogi wewnętrznej oznaczonego symbolem 1.KD-W.

Rozdział 15

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN wyznaczonego na załączniku graficznym nr 13, obejmującym działkę o nr ewid. 1033, położoną w obrębie geodezyjnym Piła

1. W granicach terenu wyznaczonego na załączniku nr 13 obowiązują zakazy i nakazy wynikające z położenia terenu w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

2. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN:

lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego;

miejsca do parkowania należy lokalizować na powierzchni terenu lub w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego;

obsługa komunikacyjna z przyległych dróg gminnych;

3. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,3;

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 60% powierzchni działki budowlanej;

maksymalna wysokość zabudowy - 9m,

dachy strome, kierunek głównej kalenicy budynku równoległy do dróg gminnych;

powierzchnia zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej;

w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie.

Rozdział 16

Szczegółowe ustalenia planu dla terenu 1.MN-U wyznaczonego na załączniku graficznym nr 14, obejmującym część działki o nr ewid. 192/1, położonej w obrębie geodezyjnym Bagienica

1. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1.MN-U – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa usługowa.

lokalizacja zabudowy w formie wolno stojącego budynku mieszkalnego lub mieszkalno-usługowy;

funkcje usługowe można realizować w odrębnym budynku wolnostojącym lub jako wbudowane w bryłę budynku mieszkalno-usługowego;

garaże należy realizować w formie wbudowanej w bryły budynków mieszkalno-usługowych lub jako odrębne jednokondygnacyjne budynki murowane;

obsługa komunikacyjna z przyległej drogi powiatowej;

2. Ustala się parametry kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 1.MN-U:

      - wskaźnik intensywności zabudowy: od 0,05 do 0,6;

minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 50% powierzchni działki budowlanej;

maksymalna wysokość zabudowy - 9,5m;

dachy strome;

powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej;

w granicach działki budowlanej należy zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania przypadające na jedno mieszkanie oraz minimum 1 miejsce do parkowania przypadającego na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług.

Rozdział 17

Przepisy końcowe

Tracą moc:

Uchwała Nr XXI/143/96 Rady Gminy Gostycyn z dnia 26 sierpnia 1996r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowych we wsi Gostycyn;

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Gminy Gostycyn z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu obszaru Gminy Gostycyn w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, w zakresie działek o nr ewid. 1033 w Pile i 219/2 w Pruszczu;

Uchwała Nr XI/82/11 z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach geodezyjnych: Gostycyn, Pruszcz, Wieli Mędromierz i Piła w Gminie Gostycyn w zakresie działek 1218 w Kamienicy, obręb geodezyjny Gostycyn oraz działek 268/1, 270/2, 271/3, 314/2, 314/3, część 314/4, 314/5, 357 w Wielkim Mędromierzu;

Uchwała Nr XXXIV/246/02 Rady Gminy Gostycyn z dnia 11 czerwca 2002r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Gostycyn w zakresie działek o nr ewid. 948 i 949.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.